Suwałki 2020.05.25

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi polegającej na dostawie rolet wewnętrznych i żaluzji pionowych typu verticale wraz z ich montażem w otworach okiennych w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Szpitalna 54,16-400 Suwałki

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dostawie rolet wewnętrznych i żaluzji pionowych typu verticale wraz z ich montażem w otworach okiennych

Wymagania dotyczące rolet:

- Materiał rolety niepalny wykonany w 100% z poliestru z dwustronnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            wykończeniem powłoką środkiem uniepalniającym (materiał nie zawierający formaldehydu, o gramaturze nie mniejszej niż 280g/m2 i trwałości koloru >4); materiał sklasyfikowany jako trudno zapalny, na podstawie badań na zgodność z normą PN-EN ISO 6940:2005 i  PN-EN ISO 6941:2005

- Zamawiający wymaga dołączenia na etapie składania oferty raportu klasyfikacyjnego lub innego dokumentu potwierdzającego zgodność z ww. normami i wymaganiami ( atesty higieniczne i niepalności)

- Montaż rolet do dociskowych listew przyszybowych za pomocą wkrętów, w sposób nie naruszający konstrukcji okien i nie skutkujący utratą gwarancji na okna (okna montowane w I kwartale 2020 r.  posiadają gwarancję na okres 72 miesięcy od protokolarnego odbioru); Montaż rolet w systemie, w którym kaseta jest wykonana z aluminium, pomalowanego proszkowo w kolorze białym; Prowadnice rolet wykonane z PCV;

- Rolety obsługiwane ręcznie – prowadzenie linkowe w kolorze białym;

Wymagania dotyczące żaluzji pionowych typu verticale:

- Materiał żaluzji pionowych typu verticale z powłoką wykończoną środkiem uniepalniającym  wykonany w 100% z poliestru (materiał nie zawierający formaldehydu) o gramaturze nie mniejszej niż 210g/m2 i trwałości koloru >4; materiał sklasyfikowany jako trudno zapalny, na podstawie badań na zgodność z normą PN-EN ISO 6940:2005 i  PN-EN ISO 6941:2005.

- Montaż żaluzji pionowych typu verticale w szynowym systemie ślizgowym, umożliwiającym rozsuwanie/zasuwanie żaluzji oraz regulację poziomu przepuszczania światła poprzez obrót szarf;

- Żaluzje pionowych typu verticale montowane we wnęce okiennej lub do sufitu (w zależności od pomieszczenia).

- Zastosowanie bezłańcuszkowego systemu obciążenia tkanin.

Zestawienie przybliżonej powierzchni materiałowej do zamówienia

| Lp. | Rodzaj materiału | Liczba okien | Wymiary okna w cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rolety | 1 | 265 x ( 4 x 98) |
| 2. |  | 1 | 265 x 210 |
| 3. | Verticale | 6 | 180 x98 |
| 4. |  | 7 | 180x90 |
| 5. |  | 7 | 180x180 |

UWAGI:

- Ostateczny kolor materiału rolet i żaluzji pionowych typu verticale zostanie wybrany z katalogu po dokonaniu wyboru Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać prezentacji sposobu montażu rolet w obecności przedstawiciela producenta/dostawcy okien, w celu uzyskania akceptacji sposobu montażu, nie powodującego utraty gwarancji na okna.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w celu dokonania pomiarów sprawdzających.

- KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 100. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do poniżej zamieszczonego wzoru:

| Liczba punktów = | Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty | X 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Cena brutto oferty badanej |  |

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

- TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania usługi polegającej na dostawie rolet wewnętrznych i żaluzji pionowych typu verticale wraz z ich montażem w otworach okiennych ustala się na dzień 05 lipca 2020 r.

- WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja obejmuje okres co najmniej 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, po wykonaniu całości zamówienia.

VI. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę do realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł na okres realizacji zamówienia. Dokument potwierdzający ubezpieczenie OC Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia przed podpisaniem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do przestrzegania ładu i porządku.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć wszystkie opakowania 
i materiały zbędne po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia szkód powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt.

- W celu uzgodnienia terminu dokonania wizji lokalnej zaleca się skontaktowanie z przedstawicielem Zamawiającego Pauliną Wasilewską tel.875659125.

VII. WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, do dnia 03.06.2020 r.

- drogą elektroniczną na adres spzop@list.pl

lub

- w formie pisemnej na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

z dopiskiem na kopercie „oferta na dostawę rolet i żaluzji.

Informacja o zakończeniu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.paliatywna.suwalki.pl

Wszelkie pytania należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy spzop@list.pl

Integralne części zapytania ofertowego stanowią:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

- Załącznik nr 2 – Wzór umowy.